ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПРОТИВОВЗЛОМНЫХ РОЛЛЕТ

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО ПРОТИВОВЗЛОМНОЙ РОЛЛЕТЫ	2

2 МОНТАЖ РОЛЛЕТЫ	3

2.1 Установка короба и закладных труб.	3

2.2 Установка вала с приводом	4

2.3 Крепление верхней четверти полотна к валу с приводом	5

2.4 Крепление второй (нижней) части полотна	6

2.5 Установка и крепление шин	7

2.6 Установка карданного механизма (для электропривода с НХК)	8

2.7 Наладка и проверка работы роллеты	9

2.8 Установка панелей короба	9

# ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО ПРОТИВОВЗЛОМНОЙ РОЛЛЕТЫ

| 1 | Крышка боковая | 10 | Профиль крышки декоративной | 20 | Труба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Кронштейн | 11 | Электропривод | 21 | Упор |
| 3 | Капсула регулируема | 13, 15 | Замок боковой | 22 | Шина направляющая |
| 4 | Суппорт с подшипником | 12, 18 | Профиль роллетный экструдиров. | 23 | Вставка |
| 5, 9 | Крышка короба ревизионная | 14 | Профиль концевой универсальный | 24 | Заглушка для шины |
| 6, 7 | Шина фасадная | 16, 17 | Профиль концевой |  |  |
| 8 | Вал октогональный | 19 | Запирающее устройство |  |  |

# МОНТАЖ РОЛЛЕТЫ

| Установка короба и закладных труб. |
| --- |
| Установка на проем короба и закладных труб |
| 1 | Короб в сборе | 2 | Труба стальная 20х20х2 |
| Элементы монтажа |
| Фиксация анкерами короба (в районе боковых крыше) и стальных труб к проему |

| Установка вала с приводом |
| --- |
| Установка на закрепленный к проему коробе сборки вала с приводом |
| 1 | Установленный на проеме короб | 2 | Сборка вала с приводом |
| Элементы монтажа |
| С одной стороны регулируемая капсула устанавливается в суппорт с подшипником | С другой стороны привод с закрепленным к нему кронштейном фиксируется к боковой крышке |

| Крепление верхней четверти полотна к валу с приводом |
| --- |
| Монтаж верхней части полотна на закрепленный вал с приводом |
| 1 | Установленный в коробе вал с приводом | 2 | Верхняя четверть полотна |
| Элементы монтажа |
| Фиксация верхнего экструдированного профиля к октогональному валу |

| Крепление второй (нижней) части полотна |
| --- |
| Монтаж нижней части полотна |
| 1 | Верхняя четверть полотна | 2 | Нижняя часть полотна |
| Элементы монтажа |
| Соединение верхней и нижней части полотна с последующей фиксацией боковыми замками от смещения |

| Установка и крепление шин |
| --- |
| Установка и фиксация направляющих шин |
| 1 | Роллетное полотно | 2 | Шина направляющая GR85x37/SCR |
| Элементы монтажа |
| Фиксация шин направляющих к стальным трубам | Установка в шины направляющие упоров для фиксирующего устройства |

| Установка карданного механизма (для электропривода с НХК) |
| --- |
| Установка и фиксация карданного механизма и воротка |
| 1 | Вороток Н150 | 2 | Кардан CJ7 или CJ8 |
| Элементы монтажа |
| Установка и фиксация кардана на внутренней стене проема | Установка и фиксация в кардане воротка |

## Наладка и проверка работы роллеты

При использовании электропривода произвести его подключение к электрической сети и отрегулировать положение концевых выключателей. Данные работы производить, руководствуясь инструкцией завода изготовителя привода.

При использовании электропривода с ручным дополнительным управлением (с так называемой системой ручного аварийного подъема  NHK) перед подключением привода к электросети, вручную произвести 2 цикла "подъем-опускание полотна".

Произвести проверку функционирования запирающих устройств роллеты.  Работоспособность роллеты должна проверяться десятикратным выполнением цикла "подъем-опускание полотна" с фиксированной остановкой полотна роллеты в каждом из следующих положений: крайнем верхнем, промежуточном (роллета открыта наполовину), крайнем нижнем

| Установка панелей короба |
| --- |
| Установка на закрепленный к проему короб сборки вала с приводом |
| 1 | Крышка короба ревизионная | 2 | Профиль декоративный AYPC.F50.1501 |
| Элементы монтажа |
| Установка крышек короба ревизионных и фиксация их заклепками к шинам фасадным | Установка профилей декоративных |

# Text boxes

12

13

14

15

16

17

1       2      3      4       5      6       7      8       9      10    11

18     19        20      21      22     23       24

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2